Presentación

Instituto Tecnológico de las América
ITLA

Apellidos:..........Louis García

Nombre:............Jonella

Matricula:..........2012-1217

Profesor:...........José Doñe

Materia:.............sistema operativo 2

Practica:………..10

Grupo:.................1

Fecha:...............29/9/2013

Instalar y compartir impresoras

Bienvenido a este How to donde vamos a ver cómo instalaremos y compartiremos impresora con IP en Microsoft Windows Server 2008.

Requisitos para instalar impresora con IP

En primer lugar necesitaremos disponer de una impresora con interfaz de red Ethernet TCP/IP (con puerto RJ-45) o bien disponer de un Adaptador de impresión en red USB. En este How to usaremos una impresora que incorpora conexión mediante red Ethernet.

Necesitaremos también un switch o concentrador donde irá conectada la impresora por el puerto RJ-45 mediante el correspondiente cable de red. En dicho switch irán conectados el resto de dispositivos y equipos que conformen nuestra red LAN.

También los drivers o controladores de la impresora, como ya hemos comentado, a ser posible los drivers descomprimidos (no el software de instalación).

Seria buen tener servidor de DHCP en nuestra red, Si bien esto nos ayudará a establecer la dirección IP para la impresora de forma rápida y automática, no es recomendable en un entorno de trabajo con varios usuarios utilizando la misma impresora, ya que las direcciones asignadas por DHCP pueden ser variables y si la IP asignada a la impresora varía podría dejar de funcionar en los equipos que la tuvieran instalada. Por ello recomendamos activar la opción de Dirección IP estática y asignar una dirección IP de forma manual.

How to

Lo primero es que vamos a abril nuestro administrados de servicios.

La damos un clic a inicio, herramienta y administrados de servicios, o simplemente en inicio nos nuestra la opción de administrados de servicios, y solo le damos clic.

Cuando estemos en el administrados.

Le damos un clic izquierdo sobre funciones y luego un derecho a agregar funciones.

Marcamos el cuadro a donde dise servidos de impresión y le damos a siguiente.

Y a siguiente.

En este casos nos da la opción de elegir mas servicios.

Y vamos a elegir los tres ya que son útil y nos convienes, pues el serbio LCD nos da compatibilidad con otros servidores como UNIX, Linus etc. Y la impresión en internet que nos permite trasmitir y enviar archivos mediante la impresora.

Luego le damos a siguiente.

Y a siguiente.

Bueno aquí vamos a elegir los servicios que desea que tenga el servicio (IIS).

Márcanos servicios de administrado, servicio FTP y consola de administrador FTP. Luego le damos a si guíen.

Luego se nos presentara un pequeño resumen. Después le damos a instalar.

Y de inmediato se comenzara a instalar.

Ya instalado le damos cerrar y nos dirigimos a nuestro servidor de impresora para terminar de configúralo.

Entramos y le damos un clic al enlace agregar y compartir una impresora.

Aquí podemos elegir el tipo de impresora y el nombre.

Aquí se está coordinado todo para la ejecución esta son algunas de configuraciones que nos serán útil.

Bueno esto es todo espero que le hay gustado.